## Slide 1: LAB5:双发射

## Slide 2: 实验目标
在完成LAB4流水线的基础上，将处理器由单发射改为双发射。
为了使CPU正常运行，你可能需要在core中添加新端口或新逻辑电路。
双发射流水线的应当能够以最高IPC=2的效率进行运行，请特别注意你实现的处理器是否是“伪双发射”。

## Slide 3: 实验提示
尽管双发射处理器有两条并行流水线，但访存仍然是单端口，你的cache和memctrl模块都需要适配逻辑。
寄存器文件的端口数目需要改变，且需要注意两个流水线写同一个位置的情况。
转发单元需要同时处理两条流水线的转发，分支预测器同理
请考虑双发射流水线是否会出现一些单发射没有的数据冒险。（双ID阶段）
请仔细考虑，双发射条件下，如何处理延迟槽问题，如何处理寄存器的冲刷。

## Slide 4: 文件提交
LAB5实验截止日期为6月22日23:59,每位同学需要上传一个压缩包，命名为“学号_姓名_LAB5”，包含： 修改后的source_1文件夹(请确保其包含IP核以及所有除仿真相关的源文件) 2个测试对应的.wcfg文件和仿真最后regs信号截图 寻找labf测试循环第一次读指令和循环过程中读指令的相关仿真信息，指出添加分支预测器后两者关键区别。